# 采购内容需求

一、项目概况及服务要求

1、承压蒸汽锅炉型号：WNS1-1.0-Y.Q(2)共2台（2019年6月27日）、WNS2.8-1.0/115(95)/70-Y.Q共2台（2019年6月27日）。

2、设备使用地点：呼市新城区健康街11号。

3、发生一般安全事件所产生的一切责任与费用由维保单位负责承担,并视情节每次扣除2000元-5000元。同时进行约谈项目负责人。

4、维保期内甲方管理人员，随时抽查乙方维保人员在岗及处理突发情况,是否按合同规定时间到岗，维保人员在服务期间内就同一问题多次遭到投诉,第一次从下次维保费用扣除500元进行处罚;第二次加倍进行经济处罚并当面约谈;第三次接到院方限期整改通知后仍整改不到位时,医院有权与中标方终止合同。

5、服务的人员数量不少于2人标准配备，并提供人员的姓名、通迅号码（须加盖聘用单位印章）。

6、其他要求：在维修中，如出现外请专家情况，医院不承担任何费用。

7、需提供24小时的应急响应服务，且能在接到故障或事故报警后5-8分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。

8、保证锅炉及换热补水设备安全运行。

9、在保证锅炉及换热补水设备安全运行的前提下满足正常使用的需要。

10、在保证锅炉及换热补水设备安全运行的前提下降低维护保养成本。

11、日常维护保养应遵守的标准

12、因维护保养原因导致锅炉及换热补水设备检验检测不合格的，乙方还应当承担复验费用.

13、由甲方原因解除合同的，乙方不退保养费余额。由乙方原因解除合同的，保养费余额将按实退还给甲方。

14、不得以任何形式分包、转包。

15、对更换下来的电子器件应由甲方采购人保管或由釆购人与维保单位共同销毁。

16、乙方的维护保养达不到合同约定的维护保养标准或要求甲方有权拒绝在维护保养记录上签字。

二、维保内容

1.对燃烧机、锅炉本体、电磁阀、补水循环泵、软化水器、除氧器、板式换热器、容积式换热器进行每月一次的维护保养。

2.对阀门仪表、电控柜每六个月进行一次的维护保养。

3.系统如出现运行异常问题，维保单位在接到通知半小时内赶到现场及时处理相关事宜确保系统正常运行。

4.按时拆卸安全阀及压力表年检，安全阀每年校验一次，压力表每年校验两次，并负责费用。

5.完成锅炉设备的年检工作，协助办理相关手续（年检费用由使用单位负责）。

6.维保期间需要更换的配件单件低于500元的由维保单位负责，配件大于500元的由我单位负责。

三、发生下列情形甲方可以随时解除合同

1、乙方未能按合同要求进行维保，连续3次投诉后，乙方仍未整改的，甲方有权随时解除合同。

2、发生较大(重伤)或亡人事件:所产生的一切责任与费用由维保服务单位负责承担,并直接解除维保合同。

四、发生下列情形乙方可以随时解除合同

1、甲方私自约请或同意非乙方单位工作人员从事锅炉及换热补水设备维护保养的相关工作,乙方有权解除合同。

2、甲方经常不当使用锅炉及换热补水设备,造成锅炉及换热补水设备故障明显增加且乙方已经3次以上提出改正的;乙方有权解除合同。

3、因非乙方的原因而导致，乙方无法开展正常维保工作的，乙方有权解除合同。

4、甲方未按照约定期限支付费用的,乙方有权解除合同。

五、付款方式

保养期满6个月支付合同总价的50%，维保期结束后付剩余50%。